## Slide 1
Krastupes iela 8
Krastupes ielas pārbūves projekts
ĀDAŽU NOVADS
Attīstības un projektu nodaļa | 10.02.2025.

## Slide 2: Krastupes ielas pārbūves projekta kopplāns

## Slide 3
Projekta teritorija pie Krastupes 8 īpašuma
Lai apskatītu rasējumu detalizētāk – dubultklikšķis uz iezīmēta rasējuma un tas atvērsies kā .pdf dokuments

## Slide 4
Īpašumā Krastupes ielā 9 būvdarbu uzsākšanas laikā tiks izveidots pagaidu stāvlaukums ar nesaistīta minerālmateriāla segumu, lai nodrošinātu iespēju novietot automašīnas dzīvojamo māju tuvumā ielas būvdarbu laikā. Laukuma ietilpība ~50 a/m. Laukums tiks saglabāts arī pēc būvdarbu beigšanas, līdz tiks uzsākta pamatskolas teritorijas attīstība.
Ielas daļa pretī mājai Krastupes 8 paredzētas 8 stāvvietas paralēlas brauktuvei
Ūbeļu ielā gar īpašumu paredzētas 16 a/m stāvvietas un 1 stāvvieta personām ar īpašām vajadzībām
Ūbeļu ielā pie katlu mājas paredzētas 16 a/m stāvvietas
Krastupes ielas pārbūves projekta risinājumi, pie īpašuma Krastupes 8

## Slide 5: Krastupes 8 īpašniekiem skaņojamie Krastupes ielas pārbūves projekta risinājumi
Gājēju un velo celiņš gar Krastupes ielu – 465 m2, īpašumā – 135m2
Gājēju un velo celiņš gar Ūbeļu ielu – 104m2, īpašumā – 104m2
Ielas apgaismojuma laternu nomaiņa gar Krastupes ielu – 3 gb (no mājas īpašuma pārvietotas uz ielas īpašumu)
Ielas apgaismojuma laternu nomaiņa gar Ūbeļu ielu – 2 gb (mājas īpašumā)
Pārvietota atkritumu konteineru novietnes vieta un uzstādīta jauna nojume uz betona bruģakmens seguma.

## Slide 6: Atkritumu konteineru nojumes piedāvājums
Atkritumu konteineru nojume 5.8 x2.0 m
Rāmja konsturkcija un apdare – egles/priedes dēļi;
Durvis – metināts kvadrātcauruļu rāmis, koka dēļu
apdare;
Jumta segums – trapecveida, metāla segums;
Krāsots – tonis RAL 7011
Izmaksas – pašvaldība apmaksā seguma izbūvi (~30 m2, izmaksas ap 2000,00 EUR) un nojumes uzstādīšanu (nojumes izmaksas ~ 5200. 00 EUR)
Māju iedzīvotāji paši nodrošina mehāniskā koda slēdzeni (uzņēmēja piedāvājumā 200 +PVN) vai izvēlas paši kādā veidā tiek slēgta nojume
Šī ražotāja nojumes apskatāmas Carnikavā Stacijas iela 11 un Atpūtas iela 1